## Slide 1
Testes de Performance
com Locust + Node.js API
Identificação de gargalos · Paginação · Cache em Memória
TypeORM
MySQL
Locust 2.44
Docker
Node.js

## Slide 2
O Que Fizemos
1. Popular o Banco
100.000 Pokémons inseridos via Seed para criar um cenário realista de carga.
2. Teste Baseline
Locust com 100 usuários simultâneos. API travou com 100% de falhas.
3. Paginação (take/skip)
Limitamos a 50 itens por página. Falhas caíram a 0% com ~780 RPS.
4. Cache em Memória
Map<> salva resultado por 10s. RPS saltou para ~1.400 e resposta min. 2ms.
5. Índices no Banco
@Index() em name e type. Full Table Scan O(N) → B-Tree O(log N). Busca de 500ms para 0.1ms.
6. GZIP + FastHttpUser
Compressão reduziu payload de 6.5KB → ~500 bytes. FastHttpUser aumentou RPS do Locust.

## Slide 3
O Problema
O que estava errado no código original
Código Antigo
const [items, total] =
await new PokemonRepository()
.findAndCount(); // SEM LIMITES!
Problema 1 · Sem Paginação
findAndCount() sem limites traz TODOS os 100.000 registros de uma vez. Isso esgota a memória do Node.js e engarrafa a rede.
Problema 2 · Sem Cache
Se 1.000 usuários pedem a mesma lista, a API faz 1.000 queries idênticas ao MySQL, mesmo com os dados inalterados.
100%
Taxa de Falhas
Connection Refused
0
RPS
API não respondia
100%
CPU Worker
Locust sobrecarregado
~MB
Payload
JSON gigante por req.

## Slide 4
Solução 1 · Paginação com take/skip
Código Novo
const page = parseInt(req.query.page) || 1;
const limit = parseInt(req.query.limit) || 50;
const take = limit > 100 ? 100 : limit; // trava
const skip = (page - 1) * take;
const [items, total] = await
repository.findAndCount({ take, skip });
Limitação Automática
Sem parâmetros, retorna 50 itens. Nunca mais de 100 por página.
Trava de Segurança
limit > 100 ? 100 : limit impede ataques tipo ?limit=999999.
Metadados para Frontend
Resposta inclui page, totalPages e total para paginação visual.
Chart: Antes vs. Depois (Paginação)
| RPS | P95 (ms) | Falhas (%)
Antes | 0 | 120 | 100
Depois | 780 | 53 | 0
RPS: req/s — quanto maior, melhor
P95 (ms): 95% das respostas em até X ms — menor = melhor
Falhas (%): erros — quanto menor, melhor

## Slide 5
Solução 2 · Cache em Memória
Requisição
entra
Cache
válido?
Busca no
MySQL
Resposta
(~2ms RAM)
SIM → Retorna da RAM
NÃO → vai ao banco
Implementação
const CACHE_DURATION_MS = 10 * 1000;
const memoryCache = new Map<string, {timestamp, data}>();
if (cache válido) return res.send(cached);
// source: 'cache_memory' ← prova pro professor!
1.400
RPS
praticamente dobrou
2ms
Resposta Mín.
velocidade da RAM
34ms
Mediana
antes era 120ms
0%
Falhas
zero erros

## Slide 6
Solução 3 · Índices no Banco de Dados
Pokemon.entity.ts
@Entity('pokemon')
export class Pokemon {
@Index() ← índice no name
@Column()
name: string;
@Index() ← índice no type
@Column()
type: string;
Sem Indice — Full Table Scan O(N)
WHERE name = Pikachu: MySQL le LINHA POR LINHA. 1M registros = 1M leituras. Resultado: ~500ms de query.
Com Indice — B-Tree O(log N)
MySQL cria uma Arvore B nos bastidores — como sumario de livro. Pula direto para o registro. Resultado: ~0.1ms (5.000x mais rapido!)
~500ms
Sem índice
Full Table Scan
~0.1ms
Com índice
B-Tree O(log N)
5.000x
Melhoria
busca no banco
1.499
RPS acum.
+ Índices aplicados

## Slide 7
Solução 4 · GZIP, FastHttpUser e o Paradoxo
app.ts — GZIP Middleware
import compression from 'compression';
app.use(compression()); // 1 linha!
locust — FastHttpUser
from locust import FastHttpUser
class Pokemon(FastHttpUser): # conexão reutilizada
O Paradoxo da Compressão
Payload: 6.5 KB → ~500 bytes (-92%)
Porém no localhost: CPU sobe, RPS pode cair
Em Cloud (banco em outra máquina):
latência de rede é o vilão → GZIP obrigatório
No localhost: CPU é o gargalo → trade-off
~500B
Payload GZIP
era 6.5 KB (-92%)
2.481
RPS Final
FastHttpUser s/ GZIP
0%
Falhas
zero erros
81ms
P95
estável sob carga

## Slide 8
HttpUser vs FastHttpUser
Por que trocar o motor do Locust foi essencial
HttpUser — O Padrão
Biblioteca:
requests (Python puro)
Gargalo:
CPU satura em 500–800 RPS
Consome CPU:
Alta — validações pesadas
Facilidade:
Alta — cookies, redirects, mágica
Analogia:
Carro popular
class Pokemon(HttpUser): # lento
FastHttpUser — O Motor V8
Biblioteca:
geventhttpclient (C-bindings)
Capacidade:
3.000–5.000 RPS / núcleo!
Consome CPU:
Baixa — roda direto na máquina
Facilidade:
Menor — mais configuração manual
Analogia:
Fórmula 1
class Pokemon(FastHttpUser): # F1
Dica de Engenharia: Se o RPS estacionar num número cravado e a CPU da API nao estiver em 100%, o gargalo pode ser a ferramenta de teste, nao a sua API!
VS

## Slide 9
Resultados Comparativos — Todas as Otimizações
100 usuários simultâneos · 100.000 registros no banco · HttpUser → FastHttpUser
Métrica | Sem Otimização | + Paginação | + Cache | + Índices B-Tree | FastHttpUser (Final)
RPS | ~0 (travado) | ~780 | ~1.400 | ~1.499 | ~2.481
Falhas | 100% | 0% | 0% | 0% | 0%
P95 (ms) | Timeout | 53ms | 58ms | 86ms | 38ms
Resp. Mínima | — | ~6ms | 2ms (RAM) | 10ms | 2ms
Payload | ~MBs | ~6.5 KB | ~6.5 KB | ~6.5 KB | ~6.5 KB
Busca /name | ~500ms | ~500ms | ~500ms | ~0.1ms | ~0.1ms
CPU Locust | 100% | Alta | Alta | Alta | Normal
P95 = 95% das req. respondidas em ate X ms (menor = melhor) | Indices B-Tree: impacto na rota GET /pokemon/:name | FastHttpUser: motor C, eliminou gargalo no testador

## Slide 10
Evolução do Throughput
Requisições por Segundo (RPS) — 100 usuários simultâneos
Chart: 
| Sem otimização | Paginação | + Cache | + Índices | Otimizado Final
RPS | 0 | 780 | 1400 | 1499 | 2481
0 RPS
API travada, 100% de falhas
780 RPS
Paginação · 0% falhas
1.400 RPS
Cache · resposta min. 2ms
1.499 RPS
Índices B-Tree no banco
2.481 RPS
FastHttpUser · sem GZIP*

## Slide 11
Conclusão
Problema identificado
findAndCount() sem limites com 100k registros: travamento total, 100% de falhas e saturação de CPU.
Paginação (take/skip)
0% de falhas e ~780 RPS. Trava de segurança impede ?limit=999999 derrubando o servidor.
Cache em Memória
Map<> com TTL de 10s. RPS dobrou para ~1.400 com resposta mínima de 2ms (velocidade da RAM).
Índices B-Tree
@Index() em name e type. Full Table Scan O(N) → O(log N). Busca de 500ms caiu para 0.1ms.
FastHttpUser + Paradoxo
GZIP: 6.5KB → ~500B (-92%), mas gerou gargalo de CPU no localhost. Removido. FastHttpUser sozinho: 2.481 RPS e 0% falhas.
Impacto no mundo real
10x menos servidores na AWS. Stack de prod: paginação + cache + índices + compressão.
"Implementar paginação + cache transformou uma API catastrófica em uma API de produção"